# AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

# A REPUBLICII  MOLDOVA

O R D I N

nr. _____ din ____________ 2017

Cu privire la aprobarea

formatului  şi structurii

pachetului digital a datelor grafice

Întru unificarea și standardizarea formatului şi structurii datelor grafice în format digital, elaborate în cadrul lucrărilor cadastrale la nivel de teren, clădiri și încăperi izolate, de către executanții lucrărilor cadastrale și în scopul integrării acestora în baza de date grafică a cadastrului:

O R D O N:

- Se aprobă formatul şi structura pachetului digital a datelor grafice, elaborate în cadrul lucrărilor cadastrale la nivel de teren, clădiri și încăperi izolate (anexa 1).

- Formatul standard pentru întocmirea planului de nivel în format digital (inclusiv încăperi izolate, locuri de parcare, porţiuni din planul de nivel sau porţiuni din încăperi izolate) este formatul „dxf şi xml”.

- Structura şi conţinutul obiectelor informaţionale a planului de nivel sunt descrise în anexă 2 la prezentul ordin.

- Cerințele privind elementele informaţiei grafice a planului de nivel sunt descrise în anexă 3 la prezentul ordin.

- Structura şi conţinutul fişierului „xml” este descrisă în anexa 4 la prezentul ordin. Schema „xml” poate fi accesată de pe pagina oficială web a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.

- La recepţia planurilor de nivel în format digital, pentru verificarea calităţii lucrării cadastrale se va aplica instrumentul specializat a softul Inventory 11.

- În cazul în care vor fi evidenţiate erori ce ţin de structura şi conţinutului fişierelor „dxf şi xml”, în cadrul recepţiei lucrării cadastrale, la cererea executantului lucrării se va aplica suplimentar serviciul de redesenare.

- În scopul automatizării, sistematizării şi optimizării procesului de întocmire a planurilor de nivel, în formatul stabilit de prezentul ordin, IP„Agenţia Servicii Publice” va furniza la cerere, cu titlu gratuit softul specializat Inventory 11, întreprinderilor de stat sau private ce execută lucrări cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate, în baza unui contract bilateral;

- Prezentul ordin se aplică începînd cu data de 01.01.2018.

- Agenţia Servicii Publice, responsabilă de implementarea softului Inventory 11 va asigura instruirea în utilizarea softului respectiv.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

- Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina directorului general adjunct, dl Ștefan Crigan.

Director general                                                                 Anatolie  GHILAŞ

Elaborat:   ____________________________  Lilian Mindov

Coordonat: ____________________________  Ștefan Crigan

____________________________  Alexei Negrescu

____________________________  Albina Nazarciuc

Anexa nr.1

la ordinul Directorului General

alAgenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

nr. ____ din ________________ 2017

# Formatul şi structura pachetului digital

- Formatul standard de prezentare a datelor grafice este:

  - pentru planuri de nivel, încăperi izolate, părţi din bunul imobil la nivel de încăperi izolate sau plan de nivel, formatul fişierelor este: dxf  şi xml;

  - pentru obiectele informaţionale (sectoare cadastrale, terenuri, cladiri, construcţii, plantaţii perene, porţiuni de subsol, părţi din teren, etc.), formatul fişierelor este:  mid/ mif  sau tab;

- Executantul lucrării pregăteşte pachetul digital cu următoarea structură şi conţinut:

NrCadastral_Executant (directórie),  unde: NrCadastral – se indică numărului cadastral, iar la Executant – se indică denumirea întreprinderii executant)

- Plan geometric (subdirectórie):

- Terenuri (fişiere)

- FixPct, FixHtr (în cazul hotarelor fixe) (fişiere)

- Clădiri, Componente, (după caz) (fişiere)

- Grevări  (după caz) (fişiere)

- Posesie (după caz) (fişiere)

- HCSectoareRM (în cazul modificării sectorului cadastral) (fişiere)

- Plan cladire (subdirectórie):

- NrCadastral (subdirectórie, unde: NrCadastral – se indică numărul cadastral al clădirii principale)

    - NC_NNTN.DXF  (fişier în format DXF care reprezintă planul de nivel al unui nivel al clădirii, unde: la NC – se indică numărul cadastral al clădirii, iar la NNTN – se indică numărul şi tipul nivelului)

    - NC_NNTN.XML (fişier în format XML care reprezintă contururile (nivelului, încăperii izolate, părţii din bunul imobil) şi informaţia descriptivă de pe un nivel al clădirii, unde: la NC – se indică numărul cadastral al clădirii, iar la NNTN – se indică numărul şi tipul nivelului)

    - Pentru fiecare nivel se perfectează şi se prezintă câte un fişier dxf şi un fişier xml.

    - Pentru desenele executate în Inventory 11 nu este necesară prezentarea fişierului „xml”

- Raport (subdirectorie):

- NrCadastral_Executant. PDF (fişier în format .PDF care reprezintă Raportul lucrării, unde la NrCadastral – se indică partea cunoscută a numărului cadastral, iar la Executant – se indică denumirea întreprinderii executant).

- Pachetul digital întocmit în rezultatul lucrărilor cadastrale din cadrul înregistrării masive, corectării erorilor va avea următoarea structură:

NrCadastral_Executant (directorie, unde: NrCadastral – se indica după caz: zona cadastrală sau sectorul cadastral)

- Plan geometric (subdirectorie):

- Terenuri (fişiere)

- FixPct, FixHtr (în cazul hotarelor fixe) (fişiere)

- Grevări şi Cladiri, după caz, (fişiere)

- HCSectoareRM (în cazul modificării sectorului cadastral) (fişiere)

- Raport (subdirectorie):

- NrCadastral_Executant. PDF (fişier în format PDF care reprezintă Raportul lucrării, unde NrCadastral – se indică numărul cadastral, iar la Executant – se indică denumirea întreprinderii executant).

Anexa nr.2

la ordinul Directorului General

alAgenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

nr. ____ din ________________ 2017

Structura şi conţinutul obiectelor informaţionale a planului de nivel

| № | Denumirea obiectului informaţional | Denumirea cîmpului (proprietăţii) în Inventory | Descrierea | Tipul datelor | Obligativitatea completării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivel | Contur | conturul nivelului, linia închisă care mărginește suprafața exterioară a unui nivel al clădirii | Poligon | obligatoriu |
|  |  | Număr | Numărul nivelului | Număr întreg (negativ sau pozitiv) | obligatoriu |
|  |  | Tipul nivelului | Tipul nivelului | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Geopoint1 Geopoint2 | Coordonatele punctelor din contur |  |  |
|  |  | Aria | Suprafața conturului nivelului | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  |  | Suprafața totală interioară a nivelului | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  | Înălţimea | Înălţimea interioară a nivelului se utilizează pentru afişarea înălţimii interioare în planul de nivel | Text cu valoarea „h=” urmat de valoarea înălţimii în număr cu precizia până la zecimi (m) | opţional |
|  |  | Litera | Litera construcţiei de bază se utilizează pentru afişarea literei clădirii în planul de nivel | Text | opţional |
| 2 | Încăpere izolată/ Parcare | Contur | conturul încăperii izolate: linia închisă care mărginește suprafața unei încăperi izolate din cadrul planului de nivel al clădirii | Poligon | obligatoriu |
|  |  | nr. cad. al înc. izolate | Numărul cadastral al încăperii izolate | Număr întreg pozitiv | obligatoriu |
|  |  | Număr | Numărul de adresă al încăperii izolate/numărul locului de parcare din proiect | Număr întreg pozitiv şi, după caz, literă | opţional |
|  |  | Statutul | Statutul încăperii izolate (ap, of, inc, box, deb,) | Text în corespundere cu clasificatorul* | opţional |
|  |  | Modul de folosință al înc. izolate | Modul de folosinţă al încăperii izolate | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Destinația | Destinaţia încăperii izolate | Text în corespundere cu clasificatorul* | opţional |
|  |  | Aria | Suprafața conturului încăperii izolate | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  |  | Suprafața totală a încăperii izolate | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  |  | Suprafața totală a încăperii izolate după tipul suprafeței | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  | Cota | Cota parte care îi revine încăperii izolate în cadrul clădirii | Număr cu precizia până la zecimi (%) | opţional |
|  |  | IndStare | Starea încăperii izolate | Text în corespundere cu clasificatorul* | opţional |
|  |  | Numărul scării | Indicator după care se sortează obiectele informaţionale în raportul Anexei la planul clădirii | Număr întreg pozitiv | opţional |
|  |  | Mențiuni |  | Text | opţional |
| 3 | Grevare | Contur | Conturul părţii: linia închisă care mărginește suprafața părţii unei încăperi izolate sau părţii unui nivel din cadrul planului de nivel al clădirii (transmisă în locațiune/ sublocațiune sau spaţiul comun) | Poligon | obligatoriu |
|  |  | Tipul grevării | tipul grevării, inclusiv spaţiile comune | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Număr | Numărul porţiunii (ex. P1, P2,…) | Literă majusculă asociată cu număr întreg pozitiv | obligatoriu |
|  |  | Aria | Suprafața conturului grevării | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | obligatoriu |
|  |  | Metoda | Metoda de obţinere a datelor | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Part | se completează în cazul când este stabilit modul de folosinţă | Text | opţional |
|  |  | Mențiuni |  | Text | opţional |
| 4 | Încăpere | Contur | Contur | Poligon | obligatoriu |
|  |  | Număr | Numărul încăperii | Număr întreg pozitiv şi, după caz, literă | obligatoriu |
|  |  | Aria | Suprafață încăperii | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | obligatoriu |
|  |  | Modul de folosință a încăperii | Modul de folosinţă a încăperii conform documentaţiei de proiect | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Destinația încăperii | Atribuirea tipului suprafeţei necesar pentru calcularea suprafeței totale după tipul suprafeței | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Numărul scării | Indicator după care se sortează obiectele informaţionale în raportul Anexei la planul clădirii | Număr întreg pozitiv | opţional |
|  |  | Mențiuni |  | Text | opţional |

*  Notă: Clasificatoarele utilizate sunt stabilite în mod implicit în softul Inventori 11.

Anexa nr. 3

la ordinul Directorului General

alAgenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

nr. ____ din ________________ 2017

Cerinţe privind elementele informaţiei grafice a planului de nivel

| Denumirea stratului în formatul dxf | Elementele din stratul respectiv | Culoarea Elementelor în plan, codul RVA | Tipul geometriei | Grosimea liniei (mm) | Fontul, înălțimea (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp | Fereastra de vizualizare Liniile ce nu se tipăresc | Alb/negru (255,255,255) | Continuă ( _______ ) | În mod implicit |  |
| Portant | Perete portant Coloană Pilasture | Roșu (255,0,0) | Continuă ( _______ ) | 0,7 |  |
| Despartitor | Perete despărțitor Peretele puţul de ascensor | Verde primar (0,255,0) | Continuă ( _______ ) | 0,3 |  |
| Gol | Uşă Fereastră Nișă Dulap în perete cu h>2,0m | Albastru primar (0,0,255) | Continuă ( _______ ) | 0,15 |  |
|  | Arca Gol în perete cu lățimea >2,0m Groapă de vizare Suport rigid pentru instalaţii montabile Limita antresolului Cabina ascensorului Dulap în perete cu h<2,0m Trapă ș.a. |  | ISO dash (---------) | 0,15 |  |
| Alte | Scară Sobă Șemineu, cămin Vatră Pridvor Rampă Balcon Logie Curte de lumină Canal de ventilare Coș de evacuare a fumului ș.a. | Verde smarald (1,255,88) | Continuă ( _______ ) | 0,15 |  |
| Text | Înălțimea interioară a nivelului | Alb/negru (255,255,255) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
|  | Înălțimea clădirii Litera clădirii |  |  |  | Standard/ Times New Roman 3,0 |
|  | Numărul scării |  |  |  | Standard/ Times New Roman 5,0 |
|  | Simbolurile Alte inscripții |  |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0÷5,0 |
| Dimensiuni | Dimensiunile elementelor Grosimea pereților | Albastru electric (44,117,255) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
| Incaperi (camere) | Conturul încăperii (odăii,camerei) | Albastru regal (49,140,231) | poligon transparent, Continuă ( _______ ) | 0,15 |  |
|  | Numărul încăperii Suprafața încăperii | Albastru regal (49,140,231) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
| IncIzolate (inclusiv locurile de parcare) | Conturul încăperii izolate | Turcoaz secundar (0,255,255) | ISO dash (---------) | 0,15 |  |
|  | numărul de adresă al încăperii izolate statutul încăperii izolate conform clasificatorului obiectelor informaţionale al RUAT (ap, of, înc, box, db, …) suprafața totală a încăperii izolate, (m.p.) blocul de atribute cu numărul cadastral şi suprafaţa încăperii izolate; | Turcoaz secundar (0,255,255) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
|  | numărul locului de parcare suprafața locului de parcare, (m.p.) | Turcoaz secundar (0,255,255) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
| Grevari | Conturul grevării (modul de folosinţă, arendă, subarendă, locaţiune etc.) Hașura aplicat conturului grevării. | Galben secundar (255,255,0) | Continuă ( _______ ) | 0,15 |  |
|  | numărul porţiunii pe încăperea izolată sau nivel (exemplu: P1, P2, ...) | Galben secundar (255,255,0) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
| Nivel | Conturul nivelului | Violet (136,6,206) | Continuă ( _______ ) | 0,15 |  |
|  | Numărul nivelului Tipul nivelului | Violet (136,6,206) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |

Anexa nr.4

la ordinul Directorului General

alAgenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

nr. ____ din ________________ 2017

Structura fişierului XML

Fișierul XML trebuie să corespundă  XML Schemei şi clasificatoarelor  și prezentat codificat în Unicode (UTF-8).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<!--The "Modul de folosință" classifier – the building function -->

<xs:include schemaLocation="btiType_UseType.xsd" />

<!--The “Destinația” classifier –  the room function -->

<xs:include schemaLocation="btiType_RoomFunctions.xsd" />

<!--The  “Modul de folosință a încăperii” classifier – the room name -->

<xs:include schemaLocation="btiType_RoomType.xsd" />

<!--The “Tipul nivelului” classifier – Level type -->

<xs:include schemaLocation="btiType_LevelType.xsd" />

<!--The "IndStare" classifier - object status -->

<xs:include schemaLocation="btiType_IndStare.xsd" />

<!--The "Statutul încăperii izolate” classifier - the isolated room status -->

<xs:include schemaLocation="btiType_Status.xsd" />

<!--The Modul de folosință al înc.izolate  classifier - method of using isolated room -->

<xs:include schemaLocation="btiType_IsolatedRoomUsage.xsd" />

<!--The "Tipul grevării" classifier - type of Encumbrance -->

<xs:include schemaLocation="btiType_EncumbranceType.xsd" />

<!--The "Metodа" classifier – method to obtain data -->

<xs:include schemaLocation="btiType_Method.xsd" />

<!--The "Metodа" classifier – method to obtain data -->

<xs:include schemaLocation="btiType_Destination.xsd" />

<!--Data types -->

<xs:include schemaLocation="btiTypes.xsd" />

<xs:element name="Building">

<xs:annotation>

<xs:documentation>MAIN ROOT ELEMENT</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="BuildingInfo">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Project information</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="OrganizationName" type="xs:string" />

<xs:element name="CadastralNumber" type="CadNumber" />

<xs:element name="UseType" type="UseType" />

<xs:element name="BuildingAddress">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="Commune" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="Locality" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="Street" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="Number" type="xs:string" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Creator">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="CreatorFirstName" type="notEmptyString" use="required" />

<xs:attribute name="CreatorLastName" type="notEmptyString" use="required" />

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Verified">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="VerifiedFirstName" type="notEmptyString" use="required" />

<xs:attribute name="VerifiedLastName" type="notEmptyString" use="required" />

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Date" type="mDate" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Level">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Level information object</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Geopoints" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Correspondence of geodetic coordinates to the drawing coordinates</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Item" minOccurs="2" maxOccurs="2">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="DrawingPoint" type="Point" use="required" />

<xs:attribute name="GeoPoint" type="Point" use="required" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:group ref="eContourGroup">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Contour of the Level information object</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:group>

<xs:group ref="eAreaGroup" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Total internal level area by area type</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:group>

<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="2">

<xs:element name="BuildingUnit">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Item" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>“Isolated room” or “Parking lot” Information objects</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:group ref="eContourGroup">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Contour of “Isolated room” or “Parking lot” information objects</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:group>

<xs:group ref="eAreaGroup">

<xs:annotation>

<xs:documentation>The total area of isolated room or parking lot by area type</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:group>

<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:group ref="eRoomsGroup">

<xs:annotation>

<xs:documentation>The list of “Isolated room” or “Parking lot” rooms</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:group>

<xs:group ref="eEncumbrancesGroup">

<xs:annotation>

<xs:documentation>The list of “Isolated room” or “Parking lot” encumbrances</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:group>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="CadastralNumber" type="intEmpty" use="required" />

<xs:attribute name="Number" type="strPositive" use="required" />

<xs:attribute name="Value" type="xs:string" />

<xs:attribute name="Status" type="Status" use="required" />

<xs:attribute name="UseType" type="IsolatedRoomUsage" use="required" />

<xs:attribute name="Purpose" type="Destination" />

<xs:attribute name="Share" type="xs:string" />

<xs:attribute name="IndStare" type="IndStare" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:group ref="eRoomsGroup">

<xs:annotation>

<xs:documentation>The list of rooms contained in Level</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:group>

</xs:choice>

<xs:group ref="eEncumbrancesGroup">

<xs:annotation>

<xs:documentation>The list of encumbrances contained in Level</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:group>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="Number" type="lv_number" use="required" />

<xs:attribute name="Value" type="xs:string" />

<xs:attribute name="Type" type="LevelType" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:group name="eContourGroup">

<xs:sequence>

<xs:element name="OutlineContour">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Item" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="Area" type="xs:decimal" use="required" />

<xs:attribute name="CountPoints" type="xs:integer" use="required" />

<xs:attribute name="Points" type="cPoints" use="required" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="Area" type="xs:decimal" use="required" />

<xs:attribute name="CountPoints" type="xs:integer" use="required" />

<xs:attribute name="Points" type="cPoints" use="required" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="Count" type="xs:integer" use="required" />

<xs:attribute name="Area" type="xs:decimal" use="required" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:group>

<xs:group name="eAreaGroup">

<xs:sequence>

<xs:element name="Area">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Item" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="Type" type="RoomFunctions" use="required" />

<xs:attribute name="Value" type="xs:decimal" use="required" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="Value" type="xs:decimal" use="required" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:group>

<xs:group name="eRoomsGroup">

<xs:sequence>

<xs:element name="Rooms">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Item" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attribute name="Number" type="strPositive" use="required" />

<xs:attribute name="Area" type="xs:decimal" use="required" />

<xs:attribute name="Type" type="RoomType" />

<xs:attribute name="Purpose" type="RoomFunctions" use="required" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:group>

<xs:group name="eEncumbrancesGroup">

<xs:sequence>

<xs:element name="Encumbrances" minOccurs="0">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Item" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:group ref="eContourGroup" />

<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0" />

<xs:group ref="eEncumbrancesGroup" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attribute name="Type" type="EncumbranceType" use="required" />

<xs:attribute name="Number" type="strPositiveEnc" use="required" />

<xs:attribute name="Value" type="xs:string" />

<xs:attribute name="Method" type="Method" use="required" />

<xs:attribute name="Part" type="xs:string" />

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:group>

</xs:schema>

Fișierul XML constă din elemente. Descrierea elementelor este prezentată în formă tabelară, unde:

- A - atributul elementului

E - element simplu fără atribute

CA - element simplu  cu atribute

CE - element compus (care conține alte elemente) fără atribute

CEA - element compus (care conține alte elemente) cu atribute.

- O – element/atribut obligatoriu.

N - nu este  obligatoriu. elementul / atributul poate fi prezent în XML sau nu. Dacă un element este prezent în XML, valoarea sa nu poate fi nulă.

C – condiţionat, trebuie să întrunească prima condiţie sau ,după caz, ambele condiţii:

- trebuie să fie prezent în cazul în care există elementul părinte

- existenţa obligatorie a cel puţin unui element conditionat

| Denumirea elementului | Conţinutul elementului | Codul elementului | Tipul datelor | Tipul cîmpului | Descrierea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <Building> - element rădăcină Clădire |
| BuildingInfo |  | CE |  | О | Informaţia despre proiect |
|  | Organization Name | E | String | О | Denumirea organizaţiei |
|  | Cadastral Number | E | CadNumber Valoarea cîmpului se verifică conform măştii: AABBCDD.E.F AABBCDD – 7 cifre E – de la 1 pînă la n F – de la 1 pînă la n | О | Număril cadastral al clădirii |
|  | UseType | E | Clasificator btiType_UseType.xsd | О | Destinaţia clădirii |
|  | Building Address | CE |  | О |  |
|  | District | E | String | N | Raion/municipiu |
|  | Commune | E | String | N | Comuna |
|  | Locality | E | String | N | Localitatea |
|  | Street | E | String | N | Strada |
|  | Number | E | String | N | Numărul clădirii |
|  | Creator | CA |  | О |  |
|  | Creator FirstName | A | notEmptyString | О | Familia inginerului cadastral care a executat lucrarea |
|  | Creator LastName | A | notEmptyString | О | Familia inginerului cadastral care a executat lucrarea |
|  | Verified | CA |  | О |  |
|  | Verified FirstName | A | notEmptyString | О | Familia inginerului cadastral care a verificat lucrarea |
|  | Verified LastName | A | notEmptyString | О | Familia inginerului cadastral care a verificat lucrarea |
|  | Date | E | mDate Valoarea cîmpului se verifică conform măştii: DD.MM.YYYY | О | Data creării |
| Level |  | CEA |  | О | Nivel |
|  | Number | A | lv_number Număr întreg negativ sau pozitiv. Nu zero. | О | Numărul nivelului |
|  | Value | A | String | N | Valoarea maştii nivelului |
|  | Type | A | Clasificator btiType_LevelType.xsd | О | Tipul nivelului |
| Level > Geopoints |  | CE |  | N | Coordonatele geodezice la două puncte care corespund la două puncte din desen |
|  | Item | CA |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Trebuie să fie 2 elemente Item |
|  | Drawing Point | A | Point Valoarea se întroduce în formatul: X,Y Unde X şi Y pot fi reprezentate ca o fracție zecimală. Ca separator al întregii părți a simbolului fracționar se utilizează «.» | C | Coordonatele punctelor în fişierul DXF |
|  | GeoPoint | A |  | C | Coordonata geodezică |
| Level > OutlineContour |  | CEA |  | О | Conturul nivelului |
|  | Area | А | Decimal Valoare pozitivă | C | Suprafaţa totală a contururilor nivelului |
|  | Count | А | Integer | C | Numărul de contururi închise |
|  | Item | CEA |  | C | Minimum trebue să fie 1element Item |
|  | Area | A | Decimal Valoare pozitivă | C | Suprafaţa conturului nivelului inclusiv cu suprafaţa contururilor - găurilor |
|  | Count Points | A | Integer | C | Numărul de vîrfuri a conturului |
|  | Points | A | cPoints formatul întroducerii punctelor: *.*,*.*¦*.*,*.* «.» - separator dintre partea fracționată din întreg «,» - separator dintre coordonatele punctelor «¦» - separator dintre puncte | C | Coordonatele punctelor nivelului |
|  | Item | CA |  | N | Se utilizează pentru contururi cu găuri. |
|  | Area | A | Decimal Valoare negativă | C | Suprafaţa contururilor - găurilor |
|  | Count Points | A | Integer | C | Numărul de vîrfuri a conturului |
|  | Points | A | cPoints formatul întroducerii punctelor: *.*,*.*¦*.*,*.* «.» - separator dintre partea fracționată din întreg «,» - separator dintre coordonatele punctelor «¦» - separator dintre puncte | C | Coordonatele punctelor nivelului |
| Level > Area |  | CEA |  | N | Suprafeţile nivelului |
|  | Value | A | Decimal | C | Suprafaţa interioară totală a nivelului |
|  | Item | CA |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Type | A | Clasificator btiType_RoomFunctions.xsd | C | Tipul încăperii |
|  | Value | A | Decimal | C | Suprafaţa interioară totală a nivelului după tipul încăperii |
| Level>BuildingUnit |  | CE |  | C | Incăperi izolate 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Obligatoriu dacă lipseşte Level>Rooms |
|  | Item | CEA |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Cadastral Number | A | int Conţine numai cifre | C | Numărul cadastral a încăperii izolate / locului de parcare, Reprezintă cheia pentru incăperi isolate / locuri de parcare |
|  | Number | A | strPositive Cifră pozitivă + simbol textual | C | Numărul încăperii izolate. din două cîmpuri: Număr şi Litera. exemplu, 2a. |
|  | Value | A | String | N | Valoarea măştii încăperii izolate / locului de parcare |
|  | Status | A | Clasificator btiType_Status.xsd | C | Statutul încăperii izolate |
|  | UseType | A | Clasificator btiType_IsolatedRoomUsage.xsd | C | Modul de folosinţă a încăperii izolate |
|  | Purpose | A | Clasificator btiType_Destination.xsd | N | Destinaţia încăperii izolate |
|  | Share | A | String | N | Cota parte , care revine încăperii izolate |
|  | IndStare | A | Clasificator btiType_IndStare.xsd | N | Starea obiectului |
|  | Outline Contour | CEA |  | C | Trebuie să întrunească ambele condiţii |
|  | Area | A | Decimal | C | Suprafaţa totală a conturului încăperii izolate / locului de parcare |
|  | Count | A | Integer | C | Numărul contururilor închise a încăperii izolate / locului de parcare |
|  | Item | CA |  | C | Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Area | A | Decimal Cifră pozitivă | C | Suprafaţa contururilor inclusiv cu suprafaţa contururilor - găurilor |
|  | Count Points | A | Integer | C | Numărul de vîrfuri a conturului |
|  | Points | A | cPoints formatul întroducerii punctelor: *.*,*.*¦*.*,*.* «.» - separator dintre partea fracționată din întreg «,» - separator dintre coordonatele punctelor «¦» - separator dintre puncte | C | Coordonatele vîrfurilor conturului |
| Level>BuildingUnit>Area |  | CEA |  | C | Suprafeţile incăperilor izolate Trebuie să întrunească ambele condiţii |
|  | Value | A | Decimal | C | Suprafaţa totală încăperii izolate / locului de parcare |
|  | Item | CA |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Type | A | Clasificator btiType_RoomFunctions.xsd | C | Tipul încăperii în limitele încăperii izolate / locului de parcare |
|  | Value | A | Decimal | C | Suprafaţa totală încăperii izolate / locului de parcare după tipul încăperii |
|  | Note | E | String | N | Menţiuni la încăperea izolată / locul de parcare |
| Level>BuildingUnit> Rooms |  | CE |  | C | Incăperi în incăperi izolate Trebuie să întrunească ambele condiţii |
|  | Item | CAE |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Number | A | strPositive Cifră pozitivă + Simbol | C | Numărul încăperii izolate, reprezintă cheia pentru. încăperi izolate exemplu, 2a. |
|  | Area | A | Decimal Nu poate să fie gol | C | Suprafaţa încăperii |
|  | Type | A | Clasificator btiType_RoomType.xsd | N | Denumirea încăperii |
|  | Purpose | A | Clasificator btiType_RoomFunctions.xsd | C | Destinaţia încăperii |
|  | Note | E | String | N | Menţiuni la încăpere |
| Level>BuildingUnit>Encumbrances |  | CE |  | N | Grevari în încăperi izolate |
|  | Item | CEA |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Type | A | Clasificator btiType_EncumbranceType.xsd | C | Tipul grevării |
|  | Number | A | strPositiveEnc Simbol + Cifră pozitivă | C | Numărul grevării, Reprezintă cheia pentru grevari |
|  | Value | A | String | N | Valoarea măştii grevării |
|  | Method | A | Clasificator btiType_Method.xsd | C | Metoda de primire a datelor |
|  | Part | A | String | N | Modul de folosinţă |
|  | Outline Contour | CEA |  | C | Trebuie să întrunească ambele condiţii |
|  | Area | A | Decimal | C | Suprafaţa totală a conturului grevat |
|  | Count | A | Integer | C | Numărul contururilor închise grevate |
|  | Item | CA |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Area | A | Decimal | C | Suprafaţa conturului |
|  | Count Points | А | Integer | C | Numărul vîrfurilor conturului |
|  | Points | A | cPoints formatul întroducerii punctelor: *.*,*.*¦*.*,*.* «.» - separator dintre partea fracționată din întreg «,» - separator dintre coordonatele punctelor «¦» - separator dintre puncte | C | Coordonatele vîrfurilor conturului grevat |
|  | Note | E | String | N | Menţiuni la grevare |
| Level > Encumbrances |  | CE |  | N | Grevari pe nivel |
|  | Item | CEA |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Type | А | Clasificator btiType_EncumbranceType.xsd | C | Tipul grevării |
|  | Number | А | strPositiveEnc Simbol + Cifră pozitivă | C | Numărul grevării, Reprezintă cheia pentru grevări (ex. P1) |
|  | Value | А | String | N | Valoarea măştii grevării |
|  | Method | А | Clasificator btiType_Method.xsd | C | Metoda de primire a datelor |
|  | Part | А | String | N | Modul de folosinţă |
|  | Outline Contour | CAE |  | C | Trebuie să întrunească ambele condiţii |
|  | Area | А | Decimal | C | Suprafaţa totală a conturului grevat |
|  | Count | А | Integer | C | Numărul contururilor închise grevate |
|  | Item | СA |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Area | A | Decimal | C | Suprafaţa conturului grevat |
|  | Count Points | А | Integer | C | Numărul vîrfurilor conturului grevat |
|  | Points | A | cPoints formatul întroducerii punctelor: *.*,*.*¦*.*,*.* «.» - separator dintre partea fracționată din întreg «,» - separator dintre coordonatele punctelor «¦» - separator dintre puncte | C | Coordonatele vîrfurilor conturului grevat |
|  | Note | E | String | N | Menţiuni la grevare |
| Level>Rooms |  | CE |  | C | Incăperi pe nivel 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Obligatoriu trebuie să fie XML dacă lipseşte Level>BuildingUnit |
|  | Item | CEA |  | C | 1. Trebuie să întrunească ambele condiţii 2. Minimum trebuie să fie 1element Item |
|  | Number | A | strPositiveEnc Cifră pozitivă + Simbol | C | Numărul Încăperii, reprezintă cheia pentru încăperi |
|  | Area | A | Decimal | C | Suprafaţa încăperii |
|  | Type | A | Clasificator btiType_RoomType.xsd | N | Denumirea încăperii |
|  | Purpose | A | Clasificator btiType_RoomFunctions.xsd | C | Destinaţia încăperii |
|  | Note | E | String | N | Menţiuni la încăperi |